## Slide 1: 实验三、组合电路（二）
实验内容
  1、设计8421码到余3码的转换电路
  2、设计2421码到gray码的转换电路

## Slide 2: 1. 设计8421码到余3码的转换电路
实验任务
  用Quartus II设计8421码到余3码的转换电路，并下载到FPGA中测试。
主要步骤
  1. 在Quartus II中选用基本门电路器件，设计一个8421码到余3码的转换电路逻辑图 （具体设计过程，请参照理论课教材）。
  2. 使用模拟工具进行模拟验证，并通过验证。
  3. 定义FPGA的IO引脚功能。
  4. 将设计的逻辑电路下载到FPGA中。
  5. 用开关和发光二极管测试下载到FPGA中的逻辑电路功能。
  参考资料
  1. 《数字逻辑》理论课教材。
  2.《数字逻辑实验指导书》 p实验-11“实验三 组合逻辑电路”

## Slide 3: 2.设计2421码到gray码的转换电路
实验任务
  用Quartus II设计2421码到gray码的转换电路，并下载到FPGA中测试。
主要步骤
  1. 在Quartus II中选用基本门电路器件，设计一个2421码到gray码的转换电路逻辑图。 （具体设计过程，请参照理论课教材）
  2. 使用模拟工具进行模拟验证，并通过验证。
  3. 定义FPGA的IO引脚功能。
  4. 下载设计的电路到FPGA中。
  5. 用开关和发光二极管测试下载到FPGA中的电路功能。
  参考资料
  1. 《数字逻辑》理论课教材。
  2.《数字逻辑实验指导书》 p实验-11“实验三 组合逻辑电路”

## Slide 4: 2421码-gray码的转换电路真值表
A | B | C | D | G3 | G2 | G1 | G0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
我们假设用A、B、C、D分别表示2421码的4个数位，而用G3、G2、G1和G0分别表示gray码的4个数位。那么，该代码转换电路的逻辑功能可用下列真值表来表示。

## Slide 5: 下次课的预习-组合电路（三）
预习内容
  多路选择器，译码器构成原理及功能。
  Quartus II的操作步骤（波形仿真、引脚锁定和下载等）
参考资料
1. 《数字逻辑》理论课教材。
  2.《数字逻辑实验指导书》 p.实验-25，“实验五 编码器、译码器、数据选择器和数值比较器”
  思考题
  已知逻辑函数
  利用Quartus II设计出其逻辑电路。判别该逻辑电路是否存在冒
  险？若存在，则改进逻辑电路消除冒险。